## Slide 1: Переменный электрический ток. Генератор переменного электрического тока.

## Slide 2: Определение
Переменным током называется электрический ток, который периодически изменяется по величине и по направлению.
Условное обозначение или .
Модуль максимального значения силы тока за период называется амплитудой колебаний силы тока.
В настоящее время в электрических сетях используется переменный ток. Многие законы, которые были выведены для постоянного тока, действуют и для переменного тока.

## Slide 3
Переменный ток имеет ряд преимуществ по сравнению с
постоянным током:
- генератор переменного тока значительно проще и дешевле генератора постоянного тока;
- переменный ток можно трансформировать;
- переменный ток легко преобразуется в постоянный;
- двигатели переменного тока значительно проще и дешевле двигателей постоянного тока;
- проблема передачи электроэнергии на большие расстояния была решена только при использовании переменного тока высокого напряжения и трансформаторов.
Для производства
переменного тока применяется
синусоидальное напряжение.

## Slide 4: Частота переменного тока – это число колебаний в 1 с
Стандартная частота промышленного переменного тока равна 50 Гц.

## Slide 6: Генератор переменного тока

## Slide 7
Генератор переменного тока - является
электромеханическим устройством, которое преобразует механическую энергию в электрическую энергию переменного тока.
Системы производящие переменный ток были известны в простых видах со времён открытия магнитной индукции электрического тока.
Принцип действия генератора основан на явлении электромагнитной индукции — возникновении электрического напряжения в обмотке статора, находящейся в переменном магнитном поле. Оно создается с помощью вращающегося электромагнита — ротора при прохождении по его обмотке постоянного тока.

## Slide 10: Общий вид генератора переменного тока с внутренними полюсами; Ротор является индуктором, а статор — якорем.

## Slide 11: Схема устройства генератора: 1 — неподвижный якорь; 2 — вращающийся индуктор; 3— контактные кольца; 4— скользящие по ним щетки.

## Slide 12
Вращающийся индуктор
генератора 1 (ротор) и якорь
(статор) 2, в обмотке которого
индуцируется ток.

## Slide 14: Виды генераторов:
- это генератор, который приводится в действие паровой или газовой турбиной.
Турбогенератор

## Slide 15
Дизель-агрегат- генератор, ротор которого вращается от двигателя внутреннего сгорания.
Виды генераторов:

## Slide 16
Гидрогенератор вращает гидротурбина.

## Slide 17
Генератор переменного тока раннего 20-го века сделанный в Будапеште