## Slide 1: Мас-спектрограф
підготував Роман Котенко, 11-В

## Slide 2: вступ
Мас-спектрометрія — метод визначення хімічного, фазового складу і молекулярної структури речовини, що базується на реєстрації спектра мас іонів, утворених внаслідок іонізації атомів і молекул проби. Маса іона визначається за його відхиленням у магнітному полі.

## Slide 3: іонізація
Іонізацію здійснюють пучком електронів або йонів, лазерним випромінюванням тощо. Рідини перед іонізацією часто випаровують. мас-спектроскопія належить до найінформативніших методів і відрізняється високими аналітичними характеристиками, дозволяє провести аналіз твердих, рідких і газоподібних речовин. Число хімічних елементів, що одночасно визначаються у природних об'єктах — до 40; одночасно з елементним складом (з точністю до 1% при наявності стандартних зразків і до 30% при безеталонному аналізі) визначається ізотопний склад (з точністю до 0.1 – 0.01%) речовини. Границі виявлення: відносна %, абсолютна г.

## Slide 4: мас-спектрометр
Мас-спектрометр – прилад, що розділяє заряджені частинки (звичайно іони) із різним відношенням маси частинки до її електричного заряду. Принцип дії полягає у впливі електричного та магнітного полів на пучки іонів, що рухаються у вакуумі. Для реєстрації іонних струмів, як правило, використовуються підсилювачі постійного струму або фотопластинки.

## Slide 5: принцип роботи приладу
джерело іонів
мас-аналізатор
детектор

## Slide 6: джерела іонів
Перше, що треба зробити для отримання мас-спектру, – перетворити нейтральні молекули та атоми, що складають будь-яку речовину, в іони. Цей процес називається іонізацією і по-різному виконується для органічних та неорганічних речовин.
Другою необхідною умовою є переведення іонів в газову фазу у вакуумній частині мас-спектрометра. Глибокий вакуум забезпечує безперешкодний рух іонів всередині приладу, а при його відсутності іони розсіються і рекомбінують.

## Slide 7: способи іонізації
Газовая фаза
  электронная ионизация (EI)
  химическая ионизация (CI)
  электронный захват (EC)
  ионизация в электрическом поле (FI)
Жидкая фаза
  термоспрей
  ионизация при атмосферном давлении (AP)
    электроспрей (APESI)
    химическая ионизация при атмосферном давлении (APCI)
    фотоионизация при атмосферном давлении (APPI)
Твёрдая фаза
  прямая лазерная десорбция - масс-спектрометрия (LDMS)
  матрично-активированная лазерная десорбция/ионизация (MALDI)
  масс-спектрометрия вторичных ионов (SIMS)
  бомбардировка быстрыми атомами (FAB)
  десорбция в электрическом поле (FD)
  плазменная десорбция (PD)

## Slide 8: мас-аналізатори
Отримані при іонізації іони за допомоги електричного поля переносяться в мас-аналізатор, де починається другий етап аналізу – сортування іонів за відношенням маси до заряду.
Мас-спектрограф може мати два мас-аналізатори, тоді він називається тандемним.

## Slide 9: детектори
Останнім елементом є детектор заряджених частинок. Перші прилади мали фотопластинку в якості детектора. Зараз використовуються динодні вторинно-електронні множителі, фотомножителі або мікроканальні множителі.

## Slide 10
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!