## Slide 1: Природні джерела органічних речовин

## Slide 2: Природні джерела органічних речовин
У природі вуглеводні зустрічаються переважно у вигляді природного газу, нафти, кам'яного вугілля. Є два способи використання цих горючих копалин: один —у вигляді палива, тобто як джерела енергії, інший — у вигляді сировини для подальшої переробки. Перший спосіб означає звичайне спалювання, другий —це органічний синтез. З вуглеводнів, виділених з нафти, природного газу і вугілля, можна добути багато різних речовин, а з них виробити ще більше корисних матеріалів.

## Slide 3: ПРИРОДНИЙ ГАЗ
У природному газі містяться вуглеводні з низькою молекулярною масою, основними компонентамі є метан. Його вміст в газі різних родовищ вагається від 80% до 97%. Окрім метану – етан, пропан, бутан. Неорганічні: азот– 2%; СО2; Н2О; Н2S, благородні гази. При згоранні природного газу виділяється багато тепла

## Slide 4: Склад природного газу

## Slide 5: Метан
CH4, безбарвний газ, t кіп 164 °C. Основний компонент природних (77-99%), попутних нафтових (31-90%), копальневого і болотяного газів. Горить безбарвним полум'ям. З повітрям утворює вибухонебезпечні суміші. Сировина для здобуття багатьох коштовних продуктів хімічної промисловості — формальдегіду, ацетилену, сірковуглеця, хлороформу, синильної кислоти, сажі. Застосовується як паливо.

## Slide 6: Пропан
СН3 - СН2 - СН3, безбарвний газ, t кіп -42,1 °С. Міститься в природних і нафтових газах, утворюється при крекінгу нафтопродуктів. Застосовується, напр., для здобуття пропилену, нітрометану. У суміші з Бутаном використовується як побутовий газ
Крекінг-термічна або каталітична переробка вуглеводнів

## Slide 7: Етан
.СН3 - СН3, безбарвний газ, t кіп -88,6 °С. Міститься в нафтових і природних газах. Сировина в промисловому органічному синтезі.

## Slide 8: Супутні нафтові гази
Існують поклади природного газу, що залягає разом із нафтою і разом із нею виходить на поверхню із свердловини. Це так звані супутні нафтові гази. Вони є сумішшю летких вуглеводнів, хоча, на відміну від природного газу, в них менший вміст метану —до 40 %, а більше його гомологів та інших газів. Суміш газів розділяють і використовують як паливо і як хімічну сировину. Суміш пропану і бутану зріджують і зберігають під тиском у балонах. Це дає змогу транспортувати газ у місця, не підключені до мережі газопроводів.

## Slide 9: Склад попутного нафтового газу

## Slide 10: Способи видобутку природного газа і нафти

## Slide 11: Найважливіші продукти, одержувані з природного і попутного нафтового газу
Природні
горючі
гази
Водень
Аміак
Солі амонія
Азотна кислота
Карбамід
Розчинники Синтетичний каучук Пластмаси
Сірководень
сіра
Сірчана кислота
Синтез - газ
Кисневмісні речовини
Гелій
Поліетилен
Этиловий спирт

## Slide 12: Нафта
горюча масляниста рідина, поширена в осадовій оболонці Землі; найважливіша корисна копалина. Про існування нафти було відомо ще в давньому Єгипті.

## Slide 13
Видобуток нафти

## Slide 14: Морський видобуток нафти

## Slide 15: Нафтопереробний завод

## Slide 16: Горіння нафти

## Slide 17: Схема трубчастої установки для безперервної перегонки нафти
1 – Трубчаста піч
.2 – рефтіфікационная колона
3 -Холодильник

## Slide 19: КАМ’ЯНЕ ВУГІЛЛЯ
Тверде пальне, корисна копалина рослинного походження, один з різновидів викопного вугілля .Є щільною породою чорного, інколи сіро-чорного кольору з блискучою, напівматовою або матовою поверхнею.

## Slide 21: Коксування вугілля
Коксуванням називають метод термічної переробки переважно кам'яного вугілля, що полягає в їх нагріванні без доступу повітря до 1000-1100 0С і витримані, при цій температурі, внаслідок чого паливо розкладається з утворенням летючих продуктів і твердого залишку коксу. Основним цільовим продуктом цього процесу є кокс, що використовується головним чином як відновник і паливо в металургійній промисловост

## Slide 22: Схема коксової печі
Кам’яне вугілля
Камери для коксування вугілля
Завантажувальні отвори
Труби для виходу летких продуктів
Газозбірник
Регенератори для нагрівання газу і повітря
Продукти конденсату
Сировина
t= 900 – 1050 ۫C, без доступу повітря

## Slide 23: Продукти переробки кам’яного вугілля
Світильний газ
Кам’яне вугілля
Кокс
Нафталін
Трінітронафталін
Красителі
Аміак
Тротил
Толуол
Красителі
Сахарин
Анілін
Саліцилові препарати
Фенацетин
Бензол
Пек
Фенол
Пластмаси
Камвугільна
смола
Пікринова
кислота
Красителі

## Slide 24
Найбільш важливими джерелами органічних речовин є природний і попутний нафтовий гази, нафта і вугілля.
Природний газ, нафта і вугілля – це не лише паливо, але і багатюще джерело сировини для хімічної промисловості.
Знання будови речовин і закономірностей їх перетворень дозволяє людині штучно створювати речовини, яких немає в природі. Тому разом з іншими науками органічна хімія стає усе більш могутньою безпосередньою продуктивною силою.
Висновки: