## Slide 1
Нефть

## Slide 2
Содержание
Общие сведения
Состав
Переработка
Применение
Мировые запасы
Запасы в Украине
Химические свойства
Выход

## Slide 3
Общие сведения
Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений

## Slide 4
Цвет нефти варьирует в буро-коричневых тонах, иногда она бывает чисто чёрного цвета, изредка встречается нефть светлая жёлто-зелёного цвета и даже бесцветная, а также насыщенно-зелёная нефть. Имеет специфический запах, также варьирующий от легкого приятного до тяжелого и очень неприятного
Общие сведения

## Slide 5
На протяжении XX века и в XXI веке нефть является одним из важнейших для человечества полезных ископаемых
Общие сведения

## Slide 6
Доказанные общемировые запасы нефти, согласно данным управления энергетической информации США, сейчас составляют около 1300 млрд баррелей
Мировые запасы

## Slide 7
Мировые запасы
Chart: 
| Саудовская Аравия | Венесуэла | Канада | Другие страны | Иран | Ирак | Кувейт | ОАЕ | Россия
Запасы нефти | 262.6 | 211.2 | 175.2 | 137.2 | 137 | 115 | 104 | 97.8 | 60

## Slide 8
Мировые запасы

## Slide 9
Запасы в Украине
Украинская нефтедобывающая промышленность находится сейчас в тяжелом положении. У государства нет средств не то что на разработку новых месторождений, но и на поддержание стабильной добычи на старых

## Slide 10
Днепровско-Донецкий нефтегазоносный регион сформировался на Левобережье Украины, где в Сумской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях разведаны и эксплуатируются месторождения высококачественной нефти. Нефтегазодобывающие управления функционируют в Сумской, Черниговской и Полтавской областях
Запасы в Украине

## Slide 11
Состав
Нефть
Углеводороды
(80-90%)
Алканы
Циклоалканы
Соединения серы
(до 5%)
Ароматические
Соединения кислорода
Соединения азота

## Slide 12
Состав
Углерод (83-87%)
Водород (11-14%)
97-98%

## Slide 13
Углеводороды
1-4 атомов углерода
Газы
5-15 атомов углерода
Твердое вещество
Более 15 атомов углерода
Жидкости
Состав

## Slide 14
Свойства
Плотность принадлежит к числу наиболее распространенных показателей при исследовании нефти. Особое значение этот показатель имеет при расчёте нефтей, занимающих данный объём или определения объема нефтей. Величины плотности у нефти весьма различны, они колеблются в пределах 0,77-2,0, хотя в большинстве случаев они укладываются в более узкие пределы 0,83-0,96

## Slide 15
Свойства
Вязкостью или внутренним трением называется свойство, проявляющееся в сопротивлении, которое нефть оказывает при перемещении одной ее части относительно другой под влиянием действия внешней силы
Вязкость
Динамическая
Кинематическая

## Slide 16
Свойства
Температура вспышки – это температура, при которой нефть, нагреваемая при определенных условиях, выделяет такой количество паров, которое образует с воздухом смесь, вспыхивающую при поднесении к ней пламени
Температурой воспламенения называется та температура, при которой нагреваемый при определенных условиях нефтепродукт загорается и горит не менее 5 секунд

## Slide 17
При понижении температуры часть компонентов нефти становятся более вязкими и малоподвижными, растворенные углеводороды могут выделятся в виде кристаллов. Это весьма осложняет товарно-транспортные операции и эксплуатацию нефти при низких температурах. Эту температуру называют температурой застывания
Свойства

## Slide 18
Переработка
Цель нефтепереработки — производство нефтепродуктов, прежде всего различных видов топлива (автомобильного, авиационного, котельного и т. д.) и сырья для последующей химической переработки

## Slide 19
Переработка
Первичная
Вторичная
Переработка
Первичные процессы переработки не предполагают химических изменений нефти и представляют собой ее физическое разделение на фракции
Целью вторичных процессов является увеличение количества производимых моторных топлив, они связаны с химической модификацией молекул углеводородов, входящих в состав нефти, как правило, с их преобразованием в более удобные для окисления формы

## Slide 20
Вторичные процессы
Переработка
Углубляющие
Облагораживающие
Прочие
каталитический крекинг, термический крекинг, висбрекинг, замедленное коксование, гидрокрекинг, производство битумов и т.д.
риформинг, гидроочистка, изомеризация и т.д.
процессы по производству масел, МТБЭ (Метил-трет-бутиловый эфир), алкилирования, производство ароматических углеводородов и т.д.

## Slide 21
Каталитический риформинг — каталитическая ароматизация нефтепродуктов. Полученный продукт (риформат) используется как компонент для производства автобензинов и как сырье для извлечения ароматических углеводородов.
Переработка
Гидроочистка — процесс химического превращения веществ под воздействием водорода при высоком давлении и температуре. Наиболее распространённый процесс нефтепереработки.

## Slide 22
Каталитический крекинг — процесс термокаталитической переработки нефтяных фракций с целью получения компонента высокооктанового бензина и непредельных жирных газов. Остаток крекинга является компонентом мазута
Гидрокрекинг — процесс расщепления молекул углеводородов в избытке водорода. Основными продуктами гидрокрекинга являются дизельное топливо и бензин гидрокрекинга (компонент автобензина).
Переработка

## Slide 23
Переработка
Коксование — процесс получения нефтяного кокса из тяжелых фракций и остатков вторичных процессов.
Изомеризация — процесс получения изоуглеводородов из углеводородов нормального строения.
Алкилирование — введение алкила в молекулу органического соединения.

## Slide 24
Применение
В настоящее время из нефти получают тысячи продуктов. Эти продукты включают горючие газы, бензин, растворители, керосин, газойль, бытовое топливо, широкий состав смазочных масел, мазут, дорожный битум и асфальт; сюда относятся также парафин, вазелин, медицинские и различные инсектицидные масла

## Slide 25
Применение
Масла из нефти используются как мази и кремы, а также в производстве взрывчатых веществ, медикаментов, чистящих средств

## Slide 26
Применение
Однако в последние годы продукты переработки нефти все шире используются как сырье для химической промышленности. Около 8% добываемой нефти потребляются в качестве сырья для современной химии. Например, этиловый спирт применяется примерно в 150 отраслях производства. В химической промышленности применяются формальдегид (HCHO), пластмассы, синтетические волокна, синтетический каучук, аммиак, этиловый спирт и т.д.

## Slide 27
Продукты переработки нефти применяются и в сельском хозяйстве. Здесь используются стимуляторы роста, протравители семян, ядохимикаты, азотные удобрения, мочевина, пленки для парников и т.д.
Применение

## Slide 28
Применение
В машиностроении и металлургии применяются универсальные клеи, детали и части аппаратов из пластмасс, смазочные масла и др. Широкое применение нашел нефтяной кокс, как анодная масса при электровыплавке. Прессованная сажа идет на огнестойкие обкладки в печах

## Slide 29
Применение
В пищевой промышленности применяются полиэтиленовые упаковки, пищевые кислоты, консервирующие средства, парафин, производятся белково-витаминные концентраты, исходным сырьем, для которых служат метиловый и этиловый спирты и метан

## Slide 30
Применение
В фармацевтической и парфюмерной промышленности из производных переработки нефти изготовляют нашатырный спирт, хлороформ, формалин, аспирин, вазелин и др. Производные нефтесинтеза находят широкое применение и в деревообрабатывающей, текстильной, кожевенно-обувной и строительной промышленности

## Slide 31
Проект выполнили
ученицы 11-А класса
Алчевской ИТГ
Чернявская Карина
Соколова Анастасия
Чеснакова Анна
Шелковская Полина
Яковенко Анна