## Slide 1
Корозія металів
Роботу виконала
Учениця 10-Б класу
Посівнича Діана

## Slide 2
1. Поняття корозії. Її характеристика.
КОРОЗІЯ - мимовільне руйнування металів і сплавів в результаті хімічної або електрохімічної взаємодії їх з довкіллям.

## Slide 3
ВПЛИВ КОРОЗІЇ:
Викликає серйозні екологічні наслідки: витік нафти, газу, інших хімічних продуктів.
Недопустима у багатьох галузях промисловості : авіаційної, хімічного, нафтового і атомного машинобудування.
Негативно впливає на життя і здоров'я людей.
1. Поняття корозії. Її характеристика.

## Slide 4
ЧИННИКИ, ЩО ВИКЛИКАЮТЬ КОРОЗІЮ
    кисень і волога атмосфери;
    вуглекислий і сірчистий гази, що містяться в атмосфері;
    морська вода;
    ґрунтові води.
1. Поняття корозії. Її характеристика.

## Slide 5
2. Різновиди корозії.
Корозія металів
За видом корозійного середовища
За процесами
За характером руйнування
газова
атмосферна
грунтова
рідинна (кислотна, сольова, лужна)
хімічна
електрохімічна
рівномірна
нерівномірна (виборча або місцева)

## Slide 6
Існує два види корозії: хімічна і електрохімічна.
Корозію металів та їх сплавів викликають такі компоненти зовнішнього середовища , як вода, кисень, оксиди карбону і сульфуру , водні розчини солей.
Більш активний метали при електрохімічній корозії руйнується, переходячи в воду, тим самим захищає менш активний від руйнування.
ВИДИ КОРОЗІЇ
2. Різновиди корозії.

## Slide 7
2. Різновиди корозії.
ХІМІЧНА КОРОЗІЯ
Відбувається в середовищах, які не проводять електричного струму. Вона обумовлюється дією на метали неелектролітів (спирту, бензину, мінеральних масел тощо) і сухих газів (кисню, оксидів азоту, хлору, хлороводню, сірководню і ін.) при високій температурі (так звана газова корозія).

## Slide 8
2. Різновиди корозії.
ХІМІЧНА КОРОЗІЯ
У результаті взаємодії металів із зовнішнім середовищем їх поверхня вкривається тонким шаром (плівкою) різних хімічних сполук (продуктів корозії): оксидів, хлоридів, сульфідів і т. д. Інколи цей шар такий щільний, що крізь нього не може проникати агресивне середовище. В таких випадках з часом швидкість корозії зменшується, а то й зовсім припиняється.

## Slide 9
2. Різновиди корозії.
ХІМІЧНА КОРОЗІЯ
Наприклад, алюміній в атмосфері повітря кородує значно повільніше від заліза, хоч за своїми хімічними властивостями він активніший від заліза. Це пояснюється тим, що поверхня алюмінію вкривається суцільною, досить щільною і міцною оксидною плівкою, яка ізолює метал від доступу кисню, а оксидна плівка заліза, навпаки, є крихкою і ламкою, містить багато пор і тріщин, через що кисень повітря крізь неї легко проникає до поверхні заліза, і тим обумовлюється безперервне його руйнування.

## Slide 10
2. Різновиди корозії.
УМОВИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ ЕЛЕКТРОХІМІЧНІЙ КОРОЗІЇ
Положення металу у ряді активності металів: чим вони далі розташовані один від одного, тим швидше відбувається корозія.
Чистота металу : домішки прискорюють корозію.
Нерівності поверхні металу, тріщини.
Грунтові води, морська вода, середовище електроліту.
Підвищення температури.
Дія мікроорганізмів(гриби, бактерії і лишайники впливають на метал з високою корозійною стійкістю)

## Slide 11
2. Різновиди корозії.
ЕЛЕКТРОХІМЧНА КОРОЗІЯ
Вона більш поширена і завдає значно більшої шкоди, ніж хімічна. Вона виникає при контакті двох металів у середовищі водних розчинів електролітів. На відміну від хімічної електрохімічна корозія супроводжується переміщенням валентних електронів з одної ділянки металу на іншу, тобто виникненням місцевих електричних струмів внаслідок утворення на кородуючій поверхні так званих гальванічних пар.
Подвійний електричний шар на границі метал —електроліт

## Slide 12
2. Різновиди корозії.
ЕЛЕКТРОХІМІЧНА КОРОЗІЯ
Розглянемо процес кородування залізної конструкції з мідними заклепками. Коли така конструкція вкривається шаром вологи (розчином електроліту), то залізні і мідні ділянки її поверхні утворюють гальванічні пари. При цьому атоми заліза як більш активного металу переходять у розчин у вигляді двовалентних іонів Fe2+, а втрачені ними валентні електрони переміщаються на мідь і там приєднуються катіонами водню, відновлюючи їх до вільного водню.

## Slide 13
2. Різновиди корозії.
ЕЛЕКТРОХІМІЧНА КОРОЗІЯ
1. Дисоціація води:
2. Втрата атомами заліза валентних електронів і перехід іонів у розчин: (Метал) 2е <- Fe0 -> Fe2+ (Розчин)
3. Відновлення катіонів водню (на поверхні міді) і виділення вільного водню:2Н+ + 2е -> 2Н° —> Н2 ↑;
4. утворення дигідроксиду заліза: Fe2+ + 2OH- -> Fe(OH)2;

## Slide 14
2. Різновиди корозії.
ЕЛЕКТРОХІМІЧНА КОРОЗІЯ
5. окиснення двовалентного заліза до тривалентного розчиненим киснем повітря:
6. Fe(OH)2 + O2 + 2H2O -> 4Fe(OH)3;
часткова втрата води тригідроксидом заліза і перетворення його в гідроксид-оксид заліза:

## Slide 15
2. Різновиди корозії.
ЕЛЕКТРОХІМІЧНА КОРОЗІЯ (механізм процесу)

## Slide 16
3. Способи захисту.
СПОСОБИ ЗАХИСТУ ВІД КОРОЗІЇ
Нанесення захисних покриттів (лаки, фарби, емалі);
Покриття іншим металом(позолота, сріблення, хромування, цинкування);
Створення і використання антикорозійних сплавів
Введення в середу інгібіторів, що знижують агресивність середовища;
Протекторний захист

## Slide 17: Дякую за увагу